## Obr- T1  Tehnične specifikacije

Obstoječe IT okolje je sestavljeno iz dveh gostiteljskih strežnikov HPE s procesorji Intel, ki sta priključena na diskovni sistem HPE MSA2040. Na njih je nameščena programska oprema proizvajalca VMware za virtualizacijo. Za nadzor in upravljanje strežnikov  in  diskovnega polja naročnik uporablja HPE OneView programsko opremo.

- Strežnik (1x) – OE uprava:

| Tip strežnika | INTEL večprocesorski za vgradnjo v standardno 19-palčno omaro, višine 2U dodan pribor za vgradnjo - vpetje na sprednji in zadnji stranici omare |
| --- | --- |
| Nabor vezij | Intel Chiset C621 |
| Procesor | Intel Xeon-Gold 6242 takt najmanj 2,8 GHz 16 jeder 22MB predpomnilnika poraba največ 150W |
| Pomnilnik | Reduced (RDIMM) DDR4-2933 količina: 256 GB (8 x 32 GB) prostih vsaj 16 rež za širitev pomnilnika (pri vgradnji 2 procesorjih) podpora za največjo velikost pomnilnika vsaj 768 GB (pri vgradnji 32 GB RDIMM) |
| Diski | 6x 1.8TB SAS 12G 10K SFF podpora za najmanj osemindvajset 2,5'' 12Gb/s SAS hot-plug diskov |
|  | 6x 8TB SATA 3,5'', enterprise Hitrost vrtenja:7200, 256MB cache, hitrost prenosa 6 Gb/s, 2.0 mio ur MTBF |
| Mrežna kartica | Integrirana štiri portna mrežna kartica 1Gb BASE-T priključka (ne jemlje proste PCIe reže) |
| SAS Krmilnik | Interni SAS/SATA 12Gbps RAID krmilnik z RAID 0, 1, 1+0 in 5 funkcionalnostjo in vsaj 2 GB cache pomnilnika z zaščito proti izgubi podatkov (baterija / flash) |
| Razširitvena vodila | vsaj 3 × PCI-Express 3.0 |
| Ostali I/O vmesniki | vsaj 5 × USB 3.0 (vsaj eden spredaj) vsaj 1 x VGA port vsaj 1 × MicroSD slot vsaj 1 x mrežni priključek (RJ-45) za nadzor preko servisnega procesorja |
| Grafika | z vsaj 16 MB pomnilnika |
| Napajalnik in hlajenje | vsaj 800 W vgrajen hot-plug podvojen napajalnik vgrajeno vsaj 4 ventilatorjev za največjo zmogljivost |
| Nadzorljivost | sistemski SW za podporo hitri inštalaciji in konfiguraciji strežnika sistemski SW za nadzor HW sestavnih delov strežnika s pomočjo agentov vgrajen servisni procesor za oddaljen mrežni dostop |
| Upravljanje | ILO Advanced z 3-letno podporo zaradi kompatibilnosti z obstoječo opremo |
| Kompatibilnost | Strežnik mora zagotavljati podporo za OneView, ki jo naročnik uporablja |
| Garancijsko vzdrževanje | Garancija proizvajalca ponujene opreme na lokaciji kupca 3-leta, 9x5 z odzivnim časom naslednji delovni dan |

- Strežnik (2x) – ZD Tržič in ZD Bled:

| Tip strežnika | INTEL večprocesorski za vgradnjo v standardno 19-palčno omaro, višine 2U dodan pribor za vgradnjo - vpetje na sprednji in zadnji stranici omare |
| --- | --- |
| Nabor vezij | Intel Chiset C621 |
| Procesor | 2x Intel Xeon-Gold 6242 takt najmanj 2,8 GHz 16 jeder 22MB predpomnilnika poraba največ 150W |
| Pomnilnik | Reduced (RDIMM) DDR4-2933 količina: 256 GB (8 x 32 GB) prostih vsaj 16 rež za širitev pomnilnika (pri vgradnji 2 procesorjih) podpora za največjo velikost pomnilnika vsaj 768 GB (pri vgradnji 32 GB RDIMM) |
| Diski | vgrajen 32GB microSD RAID 1 USB Boot Drive možnost podpore za najmanj osemindvajset 2,5'' 12Gb/s SAS hot-plug diskov |
| Mrežna kartica | Integrirana štiri portna mrežna kartica 1Gb BASE-T priključka (ne jemlje proste PCIe reže) |
| SAS krmilnik 1 | zunanji 2-portni SAS/SATA 12 Gbps RAID krmilnik RAID krmilnik z RAID 0, 1, 1+0 in 5 |
| Razširitvena vodila | vsaj 3 × PCI-Express 3.0 |
| Ostali I/O vmesniki | vsaj 5 × USB 3.0 (vsaj eden spredaj) vsaj 1 x VGA port vsaj 1 × MicroSD slot vsaj 1 x mrežni priključek (RJ-45) za nadzor preko servisnega procesorja |
| Grafika | z vsaj 16 MB pomnilnika |
| Napajalnik in hlajenje | vsaj 800 W vgrajen hot-plug podvojen napajalnik vgrajeno vsaj 4 ventilatorjev za največjo zmogljivost |
| Nadzorljivost | sistemski SW za podporo hitri inštalaciji in konfiguraciji strežnika sistemski SW za nadzor HW sestavnih delov strežnika s pomočjo agentov vgrajen servisni procesor za oddaljen mrežni dostop |
| Upravljanje | ILO Advanced z 3-letno podporo zaradi kompatibilnosti z obstoječo opremo |
| Kompatibilnost | Strežnik mora zagotavljati podporo za OneView, ki jo naročnik uporablja |
| Garancijsko vzdrževanje | Garancija proizvajalca ponujene opreme na lokaciji kupca 3-leta, 9x5 z odzivnim časom naslednji delovni dan |

- Diskovno polje (2x) – ZD Tržič in ZD Bled:

| Splošne zahteve | Diskovno polja naj ima vgrajena 2 redundantna krmilnika Diskovno polje na ima vgrajeno diskovno ohišja, ki mora podpirat vsaj 24 SFF diskov Naj ima možnost razširitve z dodatnimi 9 ohišji za diske do skupne kapacitete 120 LFF, 240 SFF diskov ali kombinacijo obeh vrst Diskovno polje mora vsebovati osem 12 GB SAS vmesnikov za priklop strežnikov Diskovno polje mora omogočati vgradnjo tudi 10Gb iSCSI in 16 Bb FC vmesnikov Diskovno polje mora podpirati RAID 1, 5, 6, 10 in DP+ v načinu virtual mode Diskovno mora imeti možnost podpore 2 SSD-ja na skupino, ki naj zagotavljata največ 4TB predpomnilnika za branje na krmilnik, največ 8 TB predpomnilnika za branje na nizu. Za ta namen naj bosta vgrajena vsaj 2 (dva) SSD diska velikost 1.92 TB. Licenca Performance Auto Tiering, ki je potrebna za ustvarjanje skupine navideznih diskov SSD za zmogljivosti branja in pisanja, naj bo vključena, brez potrebe po dodatnem nakupu programske opreme Diskovno polje naj bo standardno opremljeno z LTU za programsko opremo Advanced Data Services (ADS), ki vključuje samodejno prestavljanje, 512 posnetkov (Snapshots) in oddaljene posnetke za oddaljeno kopiranje (Remote Snaps). Diskovno polje mora podpirati LUN velikosti 140 TB ali več. Vsebuje naj pomožni program za upravljanje shranjevanja V4 (SMU), z novim upravljalnim grafičnim vmesnikom Omogoča naj Thin Provisioning, ki omogoča dodeljevanje pomnilnika fizičnih pomnilniških virov šele, ko jih porabi aplikacija. Thin Provisioning naj omogoča tudi prekomerno oskrbo virov fizičnega pomnilnika, kar omogoča enostavno rast količin, ne da bi vnaprej napovedali zmogljivost pomnilnika Vgrajeno naj bo vsaj 4 (štirje) SSD diski velikost vsaj 1.92 TB. Ø Vgrajeno naj bo vsaj 6 (šest) SAS 12G 10k SFF diskov velikost vsaj 1.2 TB. 4 x 4 mini-SAS to mini-SAS kabli dolžine 2m Mini-SAS HD dolžine 2m dodan pribor za vgradnjo v standardno 19-palčno omaro Vzdrževanje in podpora proizvajalca opreme za obdobje 3 let z režimom vzdrževanja 8 ur x 5 dni , z odzivnim časom naslednji delovni dan po prijavi okvare in možnostjo eskalacije reševanja okvare neposredno pri proizvajalcu opreme. Vključeni morajo biti originalni rezervni deli proizvajalca. Vključen mora biti dostop do novih verzij mikrokode (firmware) |
| --- | --- |
| Kompatibilnost | Diskovno polje naj omogoča upravljanje s programsko opremo HPE OneView, katero naročnik že uporablja |
| Garancija | Vzdrževanje in podpora proizvajalca opreme za obdobje 3 let z režimom vzdrževanja 9 ur x 5 dni , z odzivnim časom naslednji delovni dan po prijavi okvare in možnostjo eskalacije reševanja okvare neposredno pri proizvajalcu opreme. Vključeni morajo biti originalni rezervni deli proizvajalca. Vključen mora biti dostop do novih verzij mikrokode (firmware) |

- Dodatna nova (new bulk) HPE oprema za obstoječe HPE strežnike DL380 ZD Tržič in ZD Bled:

| ZD BLED |
| --- |
| SAS krmilnik 2 | 1x 698531-B21 HPE Smart Array P431 2 GB FBWC |
| Spomin | 8x 731761-B21 HPE 8 GB (1x 8GB) Single Rank x4 PC3-14900R (DDR3-1866) Registered CAS-13 Memory Kit |
| Garancijsko vzdrževanje | Garancija ponujene opreme 1-leto, 9x5 z odzivnim časom naslednji delovni dan |

| ZD TRŽIČ |
| --- |
| SAS krmilnik 2 | 1x 698531-B21 HPE Smart Array P431 2 GB FBWC |
| Garancijsko vzdrževanje | Garancija ponujene opreme 1-leto, 9x5 z odzivnim časom naslednji delovni dan |

Ponudnik zagotavlja garancijo proizvajalca v trajanju vsaj 3 leta  za točke od 1-3 (strežniki in diskovno polje) oz. vsaj 1-leto za opremo za točko 4 (dodatna nova oprema za obstoječe HPE strežnike).

- Vzdrževanje za strojno opremo v režimu vzdrževanja 5x9 (5 dni/teden po 9ur/dan), z odzivnim časom naslednji delovni dan in popravilo strojne opreme v primeru odpovedi.

- Vzdrževanje za programsko opremo 5x9 (5 dni/teden po 9ur/dan), z odzivnim časom naslednji delovni dan.

- Ponudnik v sklopu garancije naročniku zagotavlja vse morebitne popravke in nadgradnje brezplačno.

Izjava proizvajalca opreme

- da je/bo ponujena oprema avtentična in tovarniško nova.

- da je oprema nabavljena preko uradnega prodajnega kanala proizvajalca v Sloveniji, (ni obvezno za dodatno opremo v točki 4).

- Da je ponudnik pooblaščeni prodajni in pooblaščeni servisni partner v Sloveniji za prodajo in servis izdelkov blagovne znamke proizvajalca v Sloveniji.

Ponudba velja 3 mesece od roka za oddajo ponudb.

Kraj in datum:	                                                            		        Žig in podpis: